## Slide 1
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ QUÂN SỰ

## Slide 2
KHÁI QUÁT CHUNG
1. Khái niệm
2. Cơ sở toán học của bản đồ
- Khái lược về trái đất

## Slide 3
KHÁI QUÁT CHUNG
1. Khái niệm
2. Cơ sở toán học của bản đồ
- Khái lược về trái đất
- Tỉ lệ bản đồ
- Phép chiếu hình

## Slide 4
Trái đất quy về thể bầu dục
( Elipsoid)
geoid
Trái đất ở dạng khối thực tế

## Slide 5
Phép chiếu GAUSS và phép chiếu UTM:
Phép chiếu hình GAUSS
(R= 6.378.245m)
E’
P’
P
E
1
60
59
Phép chiếu hình GAUSS là phép chiếu hình giữ góc theo mặt hình trụ ngang, trục Trái đất vuông góc với trục hình trụ tưởng tượng. Vòng tiếp xúc giữa Trái đất với hình trụ tưởng tượng gọi là Kinh tuyến trục.
Phép chiếu hình GAUSS chia Trái đất ra làm 60 múi, mỗi múi rộng 60 kể từ kinh tuyến 1800 chiếu riêng biệt lên bề mặt hình trụ tưởng tượng.

## Slide 6
XÝch ®¹o
Y
X60
X…
X3
X2
X1
Kinh tuyÕn trục
Phép chiếu GAUSS và phép chiếu UTM:
Phép chiếu GAUSS

## Slide 7
Phép chiếu GAUSS và phép chiếu UTM:
Phép chiếu GAUSS
XÝch ®¹o
Y
X60
X..
X59
X..
X1
Kinh tuyÕn trôc
Mỗi múi chiếu lập thành 1 hệ tọa độ vuông góc phẳng là một dải ô vuông
Dải ô vuông 1
Dải ô vuông …
Dải ô vuông 59
Dải ô vuông …
Dải ô vuông 60

## Slide 8
M(x = 4222 km; y = 18. 625km)
Phép chiếu GAUSS và phép chiếu UTM:
Phép chiếu GAUSS

## Slide 9
Phép chiếu GAUSS và phép chiếu UTM:
Phép chiếu UTM

## Slide 10
Phép chiếu GAUSS và phép chiếu UTM:
Phép chiếu UTM

## Slide 11
1 : 1.000.000
F-48
1 : 500.000
F-48-D
4
1 : 50.000
F-48-104-C
4
1 : 100.000
F-48-104
144
1 : 25.000
F-48-104-C-c
4
1 : 200.000
F-48-XXVIII
36
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS

## Slide 12
a. B¶n ®å tû lÖ 1:1.000.000
- Cách chia mảnh, đánh số:
+ Chia trái đất làm 60 múi từ 1 đến 60. Múi số 1 bắt đầu từ Kinh tuyến 1800 đến Kinh tuyến 1740 Tây ngược chiều kim đồng hồ
+ Từ xích đạo ngược về hai cực Trái đất cứ 40 vĩ tuyến chia thành một đai vĩ tuyến, kí hiệu bằng 22 chữ cái in hoa từ A đến Y
( bỏ O, I, W)
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS

## Slide 13
a. B¶n ®å tû lÖ 1:1.000.000
78Đ
84 Đ
90Đ
96
102
108
0
0
0
0
0
0
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 T
168 T
162T
156
0
0
0
0
45
52
44
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
2
3
4
1
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B
A
40
36
48
44
0
0
0
32
28
24
20
0
0
0
0
0
16
12
8
4
0
0
0
0
0
0
Số hiệu múi bản đồ
KÝ hiÖu ®ai b¶n ®å
Khu«n khæ: 40 x 60
- Ghi sè hiÖu: Tên khu vực - KÝ hiÖu đai - sè hiÖu mói chiÕu h×nh. VD: HN F- 48
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add text
Click to add text

## Slide 14
a. B¶n ®å tû lÖ 1:1.000.000
0
6 Đ
12 Đ
102Đ
108Đ
0
0
0
0
0
114Đ
120Đ
126Đ
132Đ
138Đ
144Đ
150Đ
156Đ
162Đ
168Đ
174Đ
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 T
168 T
0
0
0
0
32
52
31
...
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
2
….
30
1
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B
A
40
36
48
44
0
0
0
32
28
24
20
0
0
0
0
0
16
12
8
4
0
0
0
0
0
0
Múi chiếu 1-30:
- Múi chiếu 31-60 :

## Slide 15
Ví dụ: Xác định các mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000
1320 T
280 B

## Slide 16
Ví dụ: Xác định mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000
1320 T
280 B
B1: Tìm số múi:
B2: Tìm số đai: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R……
G -8

## Slide 17
Ví dụ: Xác định mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000
1320 T
280 B
G -8
H -8
F -8
G - 9
H - 9
F - 9
G -7
F -7
H -7

## Slide 18
Ví dụ: Xác định mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000
480 Đ
200 N

## Slide 19
Ví dụ: Xác định mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000
480 Đ
200 N
B1: Tìm số múi:
B2: Tìm số đai: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R……
E - 38

## Slide 20
Ví dụ: Xác định mảnh bản đồ Gauss tỉ lệ 1:1000.000
E - 38
D - 38
F - 38
E - 39
E - 37
F - 37
D - 37
F - 39
D - 39

## Slide 21
b. B¶n ®å tû lÖ 1:500.000
A | B
C | D
Khuôn khổ: 20 x 30
Hà Nội F-48-D
240
200
1020
1080
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
F-48

## Slide 22
c. B¶n ®å tû lÖ 1:200.000
Khuôn khổ: 00 40’ x 1
I II VI
VII VIII XII
XXX XXXV XXXVI
Hà Nội F - 48 - XXXV
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
F-48

## Slide 23
d. B¶n ®å tû lÖ 1:100.000
- Cách chia mảnh, đánh số:
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
200
240
1020
1080
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
25
37
49
61
73
85
97
109
121
133
144
104
HN F- 48-104
- Khuôn khổ:
0020’ x 0030’
F-48

## Slide 24
e. B¶n ®å tû lÖ 1:50.000
- C¸ch chia m¶nh, ®¸nh sè:
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
21000’
21020’
105030’
106000’
F- 48 -104
A
B
C
D
VÝ dô m¶nh C:
S¬n T©y
F- 48-104-C
- Khu«n khæ:
0010’ x 0015’

## Slide 25
f. B¶n ®å tû lÖ 1:25.000
- Cách chia mảnh, đánh số:
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
21000’
21020’
105030’
106000’
F- 48-104
A
B
C
D
F-48-104-C
a
b
c
d
VÝ dô m¶nh c:
Th¹ch ThÊt
F- 48-104-C- c
- Khu«n khæ:
005’ x 007’30”

## Slide 26
1 : 1.000.000
F-48
1 : 500.000
F-48-D
4
1 : 50.000
F-48-104-C
4
1 : 100.000
F-48-104
144
1 : 25.000
F-48-104-C-c
4
1 : 200.000
F-48-XXVIII
36
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS

## Slide 27: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
F-47-12-D-d
F-48-01-C-c
F-48-01-C-d
F-48-13-A-b
F-48-13-A-a
F-47-24-B-b
F-47-24-B-d
F-48-13-A-c
F-48-13-A-d
131 | 132 | 121 | G-48 |  |  | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 |  |  |  | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | 2 | … | 11 | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 | 14 | … | 23 | 24 | 13 | 14
F-47 |  | . . . | F - 48 |  |  | . . . | F-49 | 
131 | 132 | 121 | 122 | … | 131 | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 | 134 | … | 143 | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | E-48 |  |  | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 |  |  |  | 24 | 13 | 14
d | c | d | c
b | a | b | a
d | c | d | c
b | a | b | a
B
A
C
B
C
D
D
D
D
M

## Slide 28: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
F - 48
Múi chiếu 1-30:
- Múi chiếu 31-60:
1080 Đ
240 Bắc
1 | 2 | … | 11 | 12
13 |  |  | 23 | 24
. |  |  |  | .
121 | 122 |  |  | 132
133 | 134 |  |  | 144
F - 48
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R……
1020 Đ
230 40Bắc
F-47-12-D-d
F-48-01-C-c
F-48-01-C-d
F-48-13-A-b
F-48-13-A-a
F-47-24-B-b
F-47-24-B-d
F-48-13-A-c
F-48-13-A-d
M
1020 30 Đ

## Slide 29: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
F-47-12-D-d
F-48-01-C-c
F-48-01-C-d
F-48-13-A-b
F-47-24-B-b
F-47-24-B-d
F-48-13-A-c
F-48-13-A-d
M
1020 Đ
230 40Bắc
a | b | a | b
c | d | c | d
1020 30 Đ
F-48- 13
A
B
C
D
1020 Đông
230 40’ Bắc
F-48-13-A-a
M
F-48-13-A-a

## Slide 30: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
F-18-15-A-a
131 | 132 | 121 | G-18 |  |  | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 |  |  |  | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | 2 | … | 11 | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 | 14 | … | 23 | 24 | 13 | 14
F-17 |  | . . . | F - 18 |  |  | . . . | F-19 | 
131 | 132 | 121 | 122 | … | 131 | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 | 134 | … | 143 | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | E-18 |  |  | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 |  |  |  | 24 | 13 | 14
d | c | d | c
b | a | b | a
d | c | d | c
b | a | b | a
B
A
C
B
C
D
D
D
D
M
F-18-14-B-b
F-18-14-B-d
F-18-02-D-d
F-18-03-C-c
F-18-03-C-d
F-18-15-A-b
F-18-15-A-d
F-18-15-A-c

## Slide 31: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
F - 48
Múi chiếu 1-30:
- Múi chiếu 31-60:
720 T
240 Bắc
1 | 2 | … | 11 | 12
13 | 14 | 15 | … | 24
. |  |  |  | .
121 | 122 |  |  | 132
133 | 134 |  |  | 144
F - 18
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R……
780 T
230 40Bắc
F-18-15-A-a
M
F-18-14-B-b
F-18-14-B-d
F-18-02-D-d
F-18-03-C-c
F-18-03-C-d
F-18-15-A-b
F-18-15-A-d
F-18-15-A-c
760 30’ T

## Slide 32: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
770 T
230 40’ Bắc
a | b | a | b
c | d | c | D
F-18- 15
A
B
C
D
F-18-15-A-a
M
Múi chiếu 1-30:
- Múi chiếu 31-60:
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R……
F-18-15-A-a
M
F-18-14-B-b
F-18-14-B-d
F-18-02-D-d
F-18-03-C-c
F-18-03-C-d
F-18-15-A-b
F-18-15-A-d
F-18-15-A-c
760 52’ 30” T
230 35’ Bắc
760 30’ T

## Slide 33: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
L-30-35-A-d
131 | 132 | 121 | G-48 |  |  | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 |  |  |  | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | 2 | … | 11 | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 | 14 | … | 23 | 24 | 13 | 14
F-47 |  | . . . | F - 48 |  |  | . . . | F-49 | 
131 | 132 | 121 | 122 | … | 131 | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 | 134 | … | 143 | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | E-48 |  |  | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 |  |  |  | 24 | 13 | 14
d | c | d | c
b | a | b | a
d | c | d | c
b | a | b | a
B
A
C
B
C
D
D
D
D
M

## Slide 34: Bµi tËp ghÐp m¶nh b¶n ®å T×m sè hiÖu c¸c m¶nh b¶n ®å ghÐp xung quanh m¶nh b¶n ®å thuộc bắc bán cầu cho tr­íc, tọa độ điểm M .
H-17-22-B-b
131 | 132 | 121 | G-48 |  |  | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 |  |  |  | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | 2 | … | 11 | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 | 14 | … | 23 | 24 | 13 | 14
F-47 |  | . . . | F - 48 |  |  | . . . | F-49 | 
131 | 132 | 121 | 122 | … | 131 | 132 | 121 | 122
143 | 144 | 133 | 134 | … | 143 | 144 | 133 | 134
11 | 12 | 1 | E-48 |  |  | 12 | 1 | 2
23 | 24 | 13 |  |  |  | 24 | 13 | 14
d | c | d | c
b | a | b | a
d | c | d | c
b | a | b | a
B
A
C
B
C
D
D
D
D
M

## Slide 35
1:1.000.000
1:500.000
1:250.000
1:100.000
1:50.000
1:25.000
4
16
4
4
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM

## Slide 36
a. Bản đồ tỷ lệ 1 : 1 000 000
Giống bản đồ Gauss có một số điểm khác sau đây:
+ Đai 40 chỉ đánh số từ A đến U
+ Mảnh bản đồ thuộc Bắc bán cầu thì thêm chữ N vào trước ký hiệu đai, thuộc Nam bán cầu thì thêm chữ S. Ví dụ mảnh bản đồ UTM Hà Nội tỷ lệ 1:1000.000 có số hiệu NF - 48.
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM

## Slide 37
b. Bản đồ tỷ lệ 1 : 500 000
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Khuôn khổ: 20 x 30
Hà Nội NF-48- D
NF - 48
Bấm để thêm nội dung

## Slide 38
c. B¶n ®å tû lÖ 1:250.000
Khuôn khổ: (10 x 10 30’ )
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Hà Nội NF-48- 5
NF - 48

## Slide 39
d/. B¶n ®å tû lÖ 1:100.000
+ Khuôn khổ: 30'×30’ Kí hiệu: 6151
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM

## Slide 40
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
6151
6052
6152
6252
6051
6050
6150
6251
6250

## Slide 41
d/. B¶n ®å tû lÖ 1:100.000
Ký hiệu cột: n = 2 (L - L0) – 1 ( L0 = 750 )
Ký hiệu hàng: d = 2 (B + B0) ( B0 = 40 )
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM

## Slide 42
d. B¶n ®å tû lÖ 1:100.000
Ví dụ: Tìm tọa độ mảnh bản đồ UTM tỷ lệ 1:100.000.
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
6150
210 Bắc
1060 Đông

## Slide 43
e. Bản đồ tỷ lệ 1: 50 000
`
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
21000’
210 30’
105030’
106000’
IV
II
III
I
6151
Khuôn khổ: 15'×15’
6151-II

## Slide 44
f. B¶n ®å tû lÖ 1:25.000
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
IV
III
II
I
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
6151
SW
Khuôn khổ: 7’30” × 7’30” KH:6151-IV-SW

## Slide 45
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
6151-I
6152-III
6152-II
6252-III
6151-IV
6151-III
6151-II
6251-IV
6251-III

## Slide 46
3128-III-NW
M
3028-I-SE
3028-II-NE
3028-II-SE
3128-IV-SW
3128-IV-SE
3128-III-NE
3128-III-SE
3128-III-SW
6151
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
IV
II
I
NW
III
Hoàn thành bản chắp ghép bản đồ và xác định tọa độ điểm M
3128

## Slide 47
3128-III-NW
3028-I-SE
3028-II-NE
3028-II-SE
3128-IV-SW
3128-IV-SE
3128-III-NE
3128-III-SE
3128-III-SW
6151
Xác định tọa độ điểm M
- Xác định tọa độ 3128
n = 2 (L - L0) – 1 ( L0 = 750 )
L = 910
d = 2 (B + B0) ( B0 = 40 )
B = 100
3128
100 Bắc
910 Đ
M

## Slide 48
3128-IV-SE
3128-III-SE
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
IV
II
I
NW
III
3128
100 Bắc
910 Đ
3128-III-NW
M
M
900 30’Đ
90 45’ Bắc
900 30’ Đông

## Slide 49
5162-IV-SE
M
Hoàn thành bản chắp ghép bản đồ và xác định tọa độ điểm M

## Slide 50
6153-IV-NW
M
Hoàn thành bản chắp ghép bản đồ và xác định tọa độ điểm M

## Slide 51
a. B¶n ®å tû lÖ 1:1.000.000
40 x 60 ; F- 48
b. B¶n ®å tû lÖ 1:500.000
20 x 30 ; F- 48- A
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ VN - 2 000
A | B
C | D
F-48
1020
1080
240
200

## Slide 52
c. B¶n ®å tû lÖ 1:250.000
10 x 10 30” ; F- 48-A-1
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ VN - 2 000
1 | 2 | 1 | 2
3 | 4 | 3 | 4
1 | 2 | 1 | 2
3 | 4 | 3 | 4
A
B
C
D
F-48

## Slide 53
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ VN - 2 000
1 : 1.000.000
F-48
1 : 500.000
F-48-D
4
1 : 50.000
F-48-96-A
4
1 : 100.000
F-48-96
96
1 : 25.000
F-48-104-C-c
4
1 : 250.000
F-48-D-4
4

## Slide 54
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ VN - 2 000
1 | 2 | 1 | 2
3 | 4 | 3 | 4
1 | 2 | 1 | 2
3 | 4 | 3 | 4
A
B
C
D
F-48
NF - 48
Tìm ký hiệu các mảnh bản đồ tương ứng
VN-2000
F -48 –A-4
F – 48 – D - 1
UTM
NF -48 – 6
NF – 48 - 11

## Slide 55
d. B¶n ®å tû lÖ 1:100.000
Được chia từ bản đồ 1:1.000.000 thành 96 mảnh
30’ x 30’ ; F-48-45
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ VN - 2 000
F-48

## Slide 56
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ VN - 2 000
F-48
Tìm ký hiệu mảnh bản đồ UTM tương ứng
- Xác định ký hiệu UTM
n = 2 (L - L0) – 1 ( L0 = 750 )
n = 62
d = 2 (B + B0) ( B0 = 40 )
d = 53
Múi chiếu 1-30:
- Múi chiếu 31-60:
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R……
1080 Đ
240 Bắc
1060 30’Đ
220 30’Bắc
UTM
6253

## Slide 57
e. B¶n ®å tû lÖ 1:50.000
15’ x 15’ ; F-48-96-A
f. B¶n ®å tû lÖ 1:25.000
7’30’’ x 7’30’’ ; F-48-45-A-b
KHÁI QUÁT CHUNG.
CÁCH CHIA MẢNH, GHI SỐ HIỆU BẢN ĐỒ
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ GAUSS
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ UTM
Cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ VN - 2 000
a | b | a | b
c | d | c | d
a | b | a | b
c | d | c | d
A
B
C
D
F-48-45

## Slide 58
a | b | a | b
c | d | c | d
a | b | a | b
c | d | c | d
B
C
D
F-48-45
c
A
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
NW | NE | NW | NE
SW | SE | SW | SE
IV
III
II
I
6253
SW
Tìm ký hiệu mảnh bản đồ UTM tương ứng

## Slide 59
E-48-12-A-d
Hoàn thành bản chắp ghép bản đồ và xác định tọa độ điểm M
E-48-12-A - a
E-48-11-B-b
E-48-12-A-b
E-48-11-B-d
F-48-96-C-c
F-48-95-D-d
F-48-96-C-d
a | b | a | b
c | d | c | d
a | b | a | b
c | d | c | d
A
B
C
D
E-48-12-A-c
M
E-48-12

## Slide 60
E-48-12-A-d
Xác định tọa độ điểm M
E-48-12-A - a
E-48-11-B-b
E-48-12-A-b
E-48-11-B-d
F-48-96-C-c
F-48-95-D-d
F-48-96-C-d
E-48-12-A-c
M
Múi chiếu 1-30:
- Múi chiếu 31-60:
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R……
E-48
200 B
1080 Đ

## Slide 61
Các mảnh bản đồ thuộc bắc bán cầu
F - 48
1080 Đ
200 Bắc
1 | 2 | … | 11 | 12
13 |  | 15 | 23 | 24
. |  |  |  | .
73 | 74 |  |  | 84
85 | 86 |  |  | 96
E - 48
1020 Đ
E-48-12-A - a
M

## Slide 62
a | b | a | b
c | d | c | d
a | b | a | b
c | d | c | d
A
B
C
D
E-48-12
E-48-12-A - a
M
1080 Đ
200 Bắc
1070 30’Đ
1070 37’ 30’’ Đ
190 52’ 30’’ B
Xác định tọa độ điểm M
E-48-12-A - a
M

## Slide 63
Hoàn thành bản chắp ghép bản đồ VN-2000 và xác định tọa độ điểm M
a | b | a | b
c | d | c | d
a | b | a | b
c | d | c | d
A
B
C
D
D-48-82-B-d
M

## Slide 64
Hoàn thành bản chắp ghép bản đồ VN-2000 và xác định tọa độ điểm M
a | b | a | b
c | d | c | d
a | b | a | b
c | d | c | d
A
B
C
D
E-48-34-D-d
M

## Slide 65
KẾT LUẬN